扫描电镜常规制样方法

方法一：植物叶片单固定扫描电镜制样方法

- 取材

将叶子切成5-10mm长方形6-10片。

- 固定

放入2.5%戊二醛+2%多聚甲醛固定液中进行抽气（样品无气泡产生，全部沉于底部即可），固定12小时以上。

3．脱水

用乙醇逐级脱水30%→50%→70%→80%→90%乙醇，每20 分钟更换一次（70%以前放置4°C冰箱内）， 100%乙醇每20分钟一次，共5次（70%乙醇以后放置室温脱水）。

- 替换

将乙醇倒掉，换叔丁醇，每20分钟一次，共5次。第5次浸过样品即可，放置冰箱冷冻层（-20°C左右）30分钟或过夜。

- 干燥

用JFD-310冷冻干燥仪进行干燥。

- 粘台

将上下表皮分别粘在具有双面胶带的样品台上。

- 镀膜

用JFC-1600离子溅射镀铂金膜厚约10nm。

- 观察并拍照

利用JSM-6360LV扫描电子显微镜进行观察并拍照。

注明：此方法适合植物根、茎样品

方法二：植物叶片单固定扫描电镜制样方法

- .取材

将叶子切成5-10mm长方形6-10片。

2预固定

放入2.5%戊二醛+2%多聚甲醛固定液中进行抽气（样品无气泡产生，全部沉于底部即可），固定12小时以上。

- 冲洗

0.1M磷酸缓冲液进行冲洗3次，每40分钟一次。

4．双固定

用1%四氧化锇（OsO4）进行固定2.5-3小时。

5．冲冼

0.1M磷酸缓冲液进行冲洗3次，每5分钟一次。

6．脱水

- 用乙醇逐级脱水30%→50%→70%→80%→90%乙醇，每20 分钟更换一次（70%以前放置4°C冰箱内）， 100%乙醇每20分钟一次，共5次（70%乙醇以后放置室温脱水）。

- 替换

将乙醇倒掉，换叔丁醇，每20分钟一次，共5次。第5次浸过样品即可，放置冰箱冷冻层（-20°C左右）30分钟或过夜。

- 干燥

用JFD-310冷冻干燥仪进行干燥。

9．粘台

将上下表皮分别粘在具有双面胶带的样品台上。

10.镀膜

用JFC-1600离子溅射镀铂金膜厚约10nm。

11. 观察并拍照

利用JSM-6360LV扫描电子显微镜进行观察并拍照。

注明：此方法也适合根、茎

注明：此方法适合植物根、茎样品

方法三：花粉扫描电镜直接观察制样方法

1. 将花粉直接粘在具有双面胶带的样品台上。

2.用JFC-1600离子溅射镀金膜约10nm。

3. 利用JSM-6360LV扫描电子显微镜进行观察并拍照。

注明：此方法适合植物花粉自身干燥，无分泌污染物。

方法四：花粉扫描电镜单固定制样方法

- 取材

将花粉拨到1.5ml离心管中。

- 固定

放入2.5%戊二醛+2%多聚甲醛固定，固定12小时以上。

- 冲洗

0.1M磷酸缓冲液进行冲洗3次，每40分钟一次。

4．脱水

用乙醇逐级脱水30%→50%→70%→80%→90%乙醇，每10 分钟更换一次（70%以前放置4°C冰箱内）， 100%乙醇每10分钟一次，共5次（70%乙醇以后放置室温脱水）。

- 替换

- 将乙醇倒掉，换叔丁醇，每10分钟一次，共5次。第5次浸过样品即可，放置冰箱冷冻层（-20°C左右）30分钟或过夜。

- 干燥

用JFD-310冷冻干燥仪进行干燥。

9．粘台

将花粉涂上双面胶带的样品台上。

10.镀膜

用JFC-1600离子溅射镀铂金膜厚约10nm。

11. 观察并拍照

利用JSM-6360LV扫描电子显微镜进行观察并拍照。

注明：此方法适合植物花粉野外采集固定（FAA）样品

方法五：蜡叶标本花粉扫描电镜制样方法

- 将花粉或花药放至1.5ml离心管中，加入冰醋酸，浸泡12小时。

- 用镊子将花药全部捣碎，离心4分钟将上清液倒掉。

- 加入1：9（硫酸：醋酸酐），放置金属水浴100℃，5-15分钟（时间长短跟据花粉外壁污染轻重而定）。

- 再次离心倒掉上清液，加入纯水清洗三次以上，每次经过离心。

- 加乙醇30%，50%，70%，每级乙醇进行超声波5分钟，离心4分钟。

- 花粉直接滴台，自然干燥后，用JFC-1600离子溅射镀铂金膜厚约10nm。

- 利用JSM-6360LV扫描电子显微镜进行观察并拍照。

方法六：蜡叶标本种子扫描电镜制样方法

- 用95%乙醇直接清洗种子，用毛笔将种子外壁轻轻刷干净。

- 种子放在滤纸上自然干燥。

- 干燥后种子直接粘在双面胶带的样品台上。

- 用JFC-1600离子溅射镀铂金膜厚约10nm。

- 利用JSM-6360LV扫描电子显微镜进行观察并拍照。

注明：此方法适合干燥种子、昆虫。